Fornitura e posa di cordoli stradali in Trachite Ignimbrite Dura

Fornitura e posa in opera di Cordonata stradale in Trachite Ignimbrite Dura, nell'aspetto e caratteristiche* a scelta del D.L., eseguito in 

masselli di sezione 10*20*lunghezze varie, superfici a vista piano sega e spigolo superiore smussato da 1 cm,

allattata a fresco su sottofondo di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc di cemento R 325.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per:

-gli oneri per la fornitura e posa dell'allettamento;

- l’avvicinamento e lo sfilamento lungo linea;

-la fornitura del piano di posa;

-la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di 15-20 cm;

-la stuccatura dei giunti con malta cementizia;

-l’onere per la formazione di accessi carrai;

- l’onere per la formazione di scivoli per portatori di handicap;

- l’onere per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici;

-il taglio, lo sfrido e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

# Fornitura del sottofondo del letto di posa esclusa

Costo ml/Euro